## Slide 1
인공지능개발 양성과정 · 딥러닝 산출물
AI 기반 반도체 웨이퍼
결함 패턴 분류 모델 개발 및 시각화
기법 CNN (Convolutional Neural Network)
데이터 WM-811K Wafer Map Dataset
배포 Streamlit
작성자 : ___________

## Slide 2
CONTENTS
목차
01
개요 및 현황
프로젝트 배경과 현 상황
02
과제 범위
데이터·전처리·모델·배포 범위
03
과제 추진 방법
파이프라인 / EDA / CNN 설계
04
주요 결과물
성능 평가 / Streamlit 데모 / 활용
05
후기
배운 점과 발전 방향

## Slide 3
01 개요 및 현황
사업과제 · 추진 배경
사업과제
AI 기반 반도체 웨이퍼 결함 패턴 분류 모델 개발 및 시각화
1
수율 직결
웨이퍼맵의 불량 die 공간 패턴(Center·Donut·Edge-Ring·Scratch 등)은 특정 공정 이상과 직결되어 수율·품질의 핵심 단서가 됨
2
판독의 한계
기존엔 엔지니어가 웨이퍼맵을 육안 판독 → 시간 소요·주관 개입·대량 처리 한계
3
AI 전환 필요
CNN 기반 자동 분류로 패턴을 즉시 식별 → 근본원인 조기 대응 (Smart Manufacturing)

## Slide 4
01 개요 및 현황
현재 상황
811K
WM-811K 실제 팹
웨이퍼맵 규모
8+1
결함 패턴 클래스
(8종 + 정상)
CNN
이미지 분류 표준
딥러닝 기법
산업 동향
설명가능 AI(XAI)·자동 결함분류(ADC)가 반도체 품질관리의 표준으로 자리잡는 추세
웨이퍼맵 패턴 분류는 FDC·MES 등 현장 시스템과 연계해 실시간 이상탐지로 확장 가능
Digital Twin·Smart Manufacturing 구현의 대표적 AI/ML 적용 사례

## Slide 5
02 과제 범위
과제 구분 및 내용
과제 구분 | 내용
원시 데이터 수집 | WM-811K Wafer Map Dataset 확보 및 라벨링 데이터 추출
데이터 전처리 | 가변 크기 웨이퍼맵 → 64×64 통일, 정규화, 클래스 불균형 완화
EDA | 클래스 분포 분석, 패턴별 샘플 웨이퍼맵 시각화
모델 선정 & 학습 | CNN(Conv2D×3 + Dense) 설계 및 학습 (EarlyStopping)
성능 평가 | 정확도·손실 곡선, 혼동행렬, 분류 리포트
시각화 & 배포 | Streamlit 앱 — 웨이퍼맵 업로드 시 패턴+추정 공정원인 진단

## Slide 6
03 과제 추진 방법
전체 파이프라인
데이터
수집
전처리
(64×64)
EDA
CNN
학습
성능
평가
Streamlit
배포
핵심 설계 원칙
학원 '꽃 이미지 CNN 분류' 예제 구조를 그대로 활용 — 입력만 3채널 RGB → 1채널 웨이퍼맵으로 확장
머신러닝 산출물과 동일하게 모델(.h5)+라벨인코더(joblib) 저장 → Streamlit 연동
검증된 도구 내에서 구현(과적합 방지: 데이터 증강 + Dropout + EarlyStopping)

## Slide 7
03 과제 추진 방법
데이터셋 & EDA
데이터 구성
웨이퍼맵 값 규칙
0 = 웨이퍼 밖 / 1 = 정상 die / 2 = 불량 die
결함 패턴 8종
Center, Donut, Edge-Loc, Edge-Ring,
Loc, Near-full, Random, Scratch (+ none)
전처리
가변 크기 → 64×64 (최근접 보간으로 0/1/2 값 보존), 클래스별 표본 수 균형
[ EDA 결과 이미지 삽입 ]
노트북의 클래스 분포 막대그래프 +
클래스별 샘플 웨이퍼맵 캡처를 넣으세요

## Slide 8
03 과제 추진 방법
CNN 모델 구조
Input
64×64×1
Conv2D 16
+MaxPool
Conv2D 32
+MaxPool
Conv2D 64
+MaxPool
Dropout
+Flatten
Dense 128
Softmax
(N classes)
손실함수
SparseCategoricalCrossentropy
옵티마이저
Adam
과적합 방지
RandomFlip/Rotation · Dropout 0.2 · EarlyStopping(patience=3)
평가지표
Accuracy · Confusion Matrix · F1-score

## Slide 9
04 주요 결과물
모델 성능 평가
테스트 정확도
__._%
(실제 WM-811K 학습 결과 기입)
[ 혼동행렬 + 정확도/손실 곡선 이미지 삽입 ]
노트북 9-1, 9-2 출력 캡처
분류 리포트(precision/recall/F1)로 패턴별 성능 확인
혼동행렬로 혼동이 잦은 패턴 쌍 분석 → 개선 방향 도출

## Slide 10
04 주요 결과물
Streamlit 데모 — 결함 진단
[ Streamlit 화면 캡처 삽입 ]
웨이퍼맵 업로드 → 예측 패턴·확률 표시 화면
핵심 기능
1
웨이퍼맵 입력
업로드 또는 샘플 패턴 생성
2
패턴 예측
CNN 추론 → 결함 패턴 + 확률
3
공정원인 해석
패턴별 추정 공정 원인·점검 포인트 자동 매핑
4
클래스 정보
패턴-원인 매핑 테이블 제공

## Slide 11
04 주요 결과물
제조 현장 활용 방안
1
수율 근본원인 조기 식별
패턴↔공정 이상 매핑(중심 온도 편차, 에지 척킹, 파티클 scratch 등)으로 원인 규명 시간 단축
2
엔지니어 판독 자동화
육안 검사 → AI 자동 분류, 반복 업무 제거 (Work With AI)
3
현장 시스템 연계 확장
FDC·MES 연동, 실시간 이상탐지·알람으로 확장 가능
4
Digital Twin 기반 검증
가상 환경에서 공정 변경 영향 사전 검증 (Smart Manufacturing)

## Slide 12
05 후기
배운 점과 발전 방향
이미지 분류 CNN 구조를 반도체 도메인(웨이퍼맵)에 직접 적용하며, 같은 딥러닝 기법이 산업 문제로 전이되는 과정을 경험
머신러닝(설비 예측정비) → 딥러닝(웨이퍼 품질검사)로 이어지는 '반도체 제조 라이프사이클 AI 적용' 포트폴리오를 구성
단순 분류를 넘어 패턴↔공정원인 매핑으로 현장 해석을 더해, AI 결과를 실제 의사결정으로 연결하는 관점을 학습
향후 FDC/MES 연계 실시간 이상탐지, XAI(Grad-CAM) 기반 근거 시각화로 발전시킬 계획
감사합니다.